Anexa  la Hotărârea nr.348/2018

STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE A
SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL CRAIOVA

CUPRINS

Capitolul I.  MISIUNE.................................................................................. pagina 3

Capitolul II.  PRINCIPALELE ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC............................................................................................... pagina 3

Capitolul III. FACTORI DETERMINANŢI PENTRU UN ILUMINAT STRADAL EFICIENT............................................................................................. pagina 3

Capitolul IV.   OBIECTIVE......................................................................... pagina 4

Capitolul V.  ANALIZA SITUAŢIEI EXISTENTE................................... pagina 6

Capitolul VI. Analiza SWOT privind serviciul de iluminat public.............   pagina 7

Capitolul VII. Investiţii necesare pentru dezvoltarea şi eficientizarea sistemului de iluminat public..................................................................................................... pagina 8

Capitolul VIII. Surse şi oportunităţi de finanţare..................................... pagina 18

Capitolul IX. Concluzii generale................................................................. pagina 19

Capitolul I.  MISIUNE

Iluminatul stradal este un serviciu public esenţial furnizat de autorităţile publice la nivel local. Un iluminat bun este esenţial pentru siguranţa rutieră, siguranţa personală şi ambianţa urbană. Iluminatul stradal asigură vizibilitate în întuneric pentru autovehicule, biciclete şi pietoni, reducând astfel numărul accidentelor rutiere. De asemenea, iluminatul stradal facilitează indirect prevenirea infracţiunilor prin sporirea sentimentului de siguranţă personală, precum şi a securităţii proprietăţilor publice şi private adiacente.

De asemenea, efectele iluminatului stradal pot face mai atrăgătoare oraşele şi comunităţile, precum şi centrele comerciale şi culturale, evidenţiind reperele locale atractive sau accentuând atmosfera în cursul unor evenimente publice importante.

Strategia de dezvoltare a serviciului de iluminat public are ca misiune principală organizarea, modernizarea, eficientizarea serviciului de iluminat public, ridicarea gradului de civilizaţie, a confortului şi a calitaţii vieţii, creşterea gradului de securitate individuala şi colectivă, a gradului de siguranţă a circulaţiei rutiere şi pietonale.

Capitolul II.  PRINCIPALELE ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC

Principalele acte normative ce reglementeaza domeniul iluminatului public sunt:

- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public;

- Hotărârea Guvernului României nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei Naţionale privind Accelerarea Dezvoltării Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice;

- Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public;

- Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public;

- Ordinul Preşedintelui A.N.R.E. si al preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 93/ 2007, pentru aprobarea Contractului-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public.

Capitolul III. FACTORI DETERMINANŢI PENTRU UN ILUMINAT STRADAL EFICIENT

Odată cu creşterea preţurilor energiei, iluminatul stradal eficient din punct de vedere energetic devine o variantă din ce în ce mai atractivă, care contribuie totodată la securitatea aprovizionării cu energie şi la combaterea schimbărilor climatice. Economiile financiare provenite din iluminatul stradal eficient se bazează pe tehnologia aferentă şi pe reducerea corespunzătoare a energiei utilizate şi a cheltuielilor de întreţinere, în comparaţie cu modelele mai vechi de iluminat stradal.

În general, autorităţile locale sau regionale, ca deţinători ai străzilor, au datoria legală de a garanta siguranţa rutieră şi trebuie să se asigure că sistemele lor de iluminat respectă diverse norme şi standarde tehnice (inclusiv o serie de directive europene). Prin urmare, imperativul de respectare a legislaţiei actuale şi viitoare din sectorul iluminatului la nivel european reprezintă un stimulent major pentru ca autorităţile locale să-şi reînnoiască stocul de instalaţii de iluminat.

Modernizările aduse sistemelor existente de iluminat stradal se numără printre cele mai eficiente şi practice măsuri de eficienţă energetică din UE. Acestea creează economii de energie pe termen lung şi pot fi executate în mod eficient de societăţile de servicii energetice, precum şi prin contracte de performanţă energetică. Aceste aranjamente permit sectorului public să transfere riscul de proiectare, punere în aplicare şi întreţinere asociat noilor tehnologii de iluminat către societăţile de servicii energetice şi să beneficieze de capacităţile acestora. Parteneriatele public-privat exploatate de societăţile de servicii energetice au contribuit la furnizarea de sisteme de iluminat stradal performante în toată Uniunea Europeană.

Tehnologiile mai vechi nu se ridică la capacităţile LED-urilor sau ale altor opţiuni mai avansate.  Lămpile cu LED-uri au două avantaje majore: eficienţa energetică şi durata mare de utilizare, care - la circa 50 000 de ore - este de trei până la cinci ori mai mare decât în cazul tehnologiei convenţionale de iluminat. Din perspectiva ciclului de viaţă, cele mai multe costuri legate de iluminatul stradal convenţional provin nu din investiţie în sine, ci din costurile ulterioare instalării (şi anume, cheltuieli cu energia şi întreţinerea). întrucât o durată de viaţă anticipată mai mare determină reduceri considerabile ale cheltuielilor de întreţinere, costurile iniţiale mai mari ale lămpilor cu LED-uri pot deveni mai avantajoase decât cele ale lămpilor fluorescente tipice.

Sistemele inteligente de control creează un potenţial suplimentar de economisire, deoarece nivelul iluminatului stradal poate fi redus în funcţie de cerinţe, oferind astfel substanţiale economii suplimentare de energie. Sistemele existente vechi sunt mult mai puţin flexibile şi permit doar ca luminile să fie aprinse sau stinse. Lămpile cu LED-uri, în schimb, pot fi controlate cu mare precizie, intensitatea luminii poate fi redusă rapid şi ajustată în mod continuu pentru a crea nivelul de vizibilitate şi senzaţia de siguranţă necesare.

Capitolul IV.   OBIECTIVE

1.Obiective generale

Organizarea şi desfăşurarea serviciului de iluminat public trebuie să asigure satisfacerea unor cerinţe şi nevoi de utilitate publică ale comunităţii locale, şi anume:

- asigurarea dezvoltării durabile a municipiului Craiova;

- creşterea gradului de securitate individuală si colectiva in cadrul comunitatii locale;

- punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice şi peisagistice ale municipiului Craiova precum şi marcarea evenimentelor festive şi a sărbătorilor legale sau religioase;

- ridicarea gradului de civilizaţie, a confortului şi a calităţii vieţii;

- mărirea gradului de siguranţă a circulaţiei rutiere şi pietonale;

- crearea unui ambient plăcut;

- susţinerea şi stimularea dezvoltării economico-sociale a localităţii;

- asigurarea funcţionării şi exploatării în condiţii de siguranţă, rentabilitate şi eficienţă economică a infrastructurii aferente serviciului.

Serviciul de iluminat public va respecta şi va îndeplini, la nivelul comunităţii locale, indicatorii de performanţă aprobaţi prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Craiova.

2. Obiective strategice

Strategia de dezvoltare a serviciului de iluminat public la nivel comunitar trebuie să fie corelată cu strategia naţională privind serviciile comunitare de utilităţi publice şi să ţină cont de planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, de programele de dezvoltare economico-socială a unităţii administrativ-teitoriale, precum şi de reglementările specifice domeniului, emise de autorităţile de reglementare competente.

Strategia locală va urmări cu prioritate realizarea următoarelor obiective:

- asigurarea, la nivelul Municipiului Craiova, a unui iluminat public adecvat necesităţilor de confort şi securitate, individuală şi colectivă, prevăzute de normele în vigoare;

- orientarea serviciului de iluminat public către beneficiari, membri ai comunităţii;

- asigurarea calităţii şi performanţelor sistemului de iluminat public la nivel comparabil cu cerinţele directivelor Uniunii Europene;

- asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunităţii locale din Municipiul Craiova la serviciul de iluminat public;

- reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor aparate de iluminat performante, a unor echipamente specializate şi prin asigurarea unui iluminat public judicios;

- promovarea investiţiilor, în scopul modernizării şi extinderii sistemului de iluminat public;

- asigurarea unui iluminat arhitectural, ornamental şi ornamental-festiv, adecvat punerii în valoare a edificiilor de importanţă publică şi/sau culturală şi marcării prin sisteme de iluminat corespunzătoare a evenimentelor festive şi a sărbătorilor legale sau religioase;

- promovarea de soluţii tehnice şi tehnologice performante, cu costuri minime;

- promovarea mecanismelor specifice economiei de piaţă, prin crearea unui mediu concurenţial de atragere a capitalului privat;

- institurea evaluării comparative a indicatorilor de performanţă a activităţii operatorilor şi participarea cetăţenilor şi a asociaţiilor reprezentative ale acestora la acest proces;

- asigurarea posibilităţii participării cetăţenilor şi a asociaţiilor reprezentative ale acestora la procesul de evaluare a indicatorilor de performanţă a activităţii operatorilor;

-  promovarea metodelor moderne de management;

- respectarea normelor privind serviciul de iluminat public stabilite de Comisia Internaţională de Iluminat, la care România este afiliată, respectiv de Comitetul Naţional Roman de Iluminat;

- promovarea profesionalismului, a eticii profesionale şi a formării profesionale continue a personalului care lucrează în domeniu;

- eficientizarea în exploatare a sistemului de iluminat public în vederea asigurării unui climat de siguranţă şi confort.

Programul de modernizare şi reabilitare a reţelei de iluminat public din Municipiul Craiova, va urmării modernizarea reţelei de iluminat existente pentru a conduce la diminuarea consumurilor specifice şi a pierderilor din reţea, precum şi extinderea acesteia.

3. Obiective specifice

- Modernizare sistemului de iluminat public;

- Extinderea sistemului de iluminat public;

- Iluminatul arhitectural;

- Implementarea sistemului de telegestiune a sistemului de iluminat public;

Pe langă aceste investiţii pe toată perioada contractului se va realiza întreţinerea sistemului de iluminat public şi a celui de iluminat festiv, cu precădere în perioada sărbătorilor de iarnă, dar şi cu ocazia altor sărbători (Zilele Municipiului, Paşte etc.).

- Urmărirea şi îndeplinirea indicatorilor de performanţă specifici serviciului de iluminat public din municipiul Craiova.

Capitolul V.  ANALIZA SITUAŢIEI EXISTENTE

1. Prezentarea situaţiei juridice a sistemului de iluminat public din municipiul Craiova

Sistemul de iluminat public din municipiul Craiova este în proprietatea Municipiului.

Documentaţia de atribuire prin licitaţie publică deschisă a contractului de Delegare a gestiunii serviciului de iluminat public a fost aprobată de Consiliul Local al Municipiului Craiova prin:

- Hotărârea nr. 216 din 11.10.2012 privind aprobarea ca modalitate de gestiune pentru serviciul de iluminat public din Municipiul Craiova, gestiunea delegată cu atribuirea contractului prin licitaţie publică;

- Hotărârea nr. 252 din 29.11.2012 privind aprobarea Regulamentului serviciului de iluminat public din Municipiul Craiova;

- Hotărârea nr. 776 din 05.12.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Concesionarea serviciului de iluminat public din Municipiul Craiova";

- Hotărârea nr. 33 din 30.01.2014 privind aprobarea Studiului de Fundamentare a deciziei de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Craiova;

- Hotărârea nr. 34 din 30.01.2014 privind aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de iluminat public din Municipiul Craiova;

- Hotărârile nr. 35 din 30.01.2014; nr. 111 din 27.02.2014; nr. 153 din 27.03.2014 privind aprobarea respectiv modificarea Documentaţiei de atribuire a contractului de concesiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Craiova;

- Hotărârea nr. 97 din 26.03.2015 privind atribuirea contractului de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat  public din Municipiul Craiova, către S.C. FLASH LIGHTING SERVICES S.A. Bucureşti;

În data de 27.03.2015 s-a încheiat Contractul nr. 48275, de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat  public din Municipiul Craiova, pe o durată de 10 ani.

În data de 02.03.2018 s-a încheiat între Municipiul Craiova şi Distribuţie Energie Oltenia S.A., Contractul privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public din Municipiul Craiova.

2. Infrastructura sistemului de iluminat public din municipiul Craiova

La încheierea contractului nr. 42515/2002, de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat  public din Municipiul Craiova, sistemul de iluminat public din Municipiul Craiova era format din următoarele componente: corpuri de  iluminat cu lămpi cu vapori de sodiu - 18.573 buc; console – 14.178 buc; reţea electrică aeriană – 273 Km; reţea electrică subterană – 220 km; stâlpi de iluminat public - 8.570 buc; puncte de aprindere – 60 buc; cutii de distribuţie – 132 buc.

În ceea ce priveşte reţelele de alimentare, sunt o parte, reţele aeriene, cu utilizare comună pentru casnic şi iluminat, iar o parte din reţele sunt destinate exclusiv iluminatului, in special cele realizate cu ocazia reabilitării şi extinderii sistemului de iluminat. O parte a reţelelor şi echipamentelor sunt învechite, au un grad avansat de uzură si necesită un număr mare de intervenţii pentru menţinerea în funcţiune, ceea ce generează costuri mari si durate mari de nefuncţionare a iluminatului public. Reţelele de alimentare sunt în majoritate aeriene cu utilizare comună pentru casnic şi iluminat doar o parte din reţele fiind destinate exclusiv iluminatului, în special cele realizate cu ocazia reabilitării şi extinderii sistemului de iluminat.

Capitolul VI. Analiza SWOT privind serviciul de iluminat public

| PUNCTE TARI | PUNCTE SLABE |
| --- | --- |
| - există iluminat stradal pe aproape toate străzile; - există proiect de investiţii ce urmează a fi implementat; - iluminatul public este funcţional zilnic pe toată perioada de noapte; - există iluminat ornamental în fiecare an, în preajma sărbătorilor de iarnă; - există asigurată întreţinerea sistemului de iluminat public, prin gestiune delegată de un operator atestat de A.N.R.E. - există o bună colaborare cu operatorul privat de distribuţie a energiei electrice. | - nivelul de iluminare în mai multe zone este neconform standardelor în vigoare; - există încă segmente ale reţelei de iluminat învechite; - serviciu bazat în mare parte pe reţeaua de distribuţie a unui operator privat; - mai există corpuri de iluminat cu consum ridicat; - putere electrică instalată mare şi implicit cheltuieli mari pentru un nivel de iluminare necorespunzător; - nivel insuficient informatizat; - lipsa sistemelor de monitorizare/tele-gestiune a sistemului de iluminat public. |
| OPORTUNITĂŢI | AMENINŢĂRI |
| - posibilitatea delegării prin concesionare a serviciului de iluminat public către un operator licenţiat A.N.R.S.C. - tehnologii noi pentru trecerea la iluminat public urban din surse nepoluante; - modernizarea sistemului de iluminat public utilizând tehnologia lămpilor cu LED şi implementând un sistem de telegestiune la nivel de punct luminos; - programe cu finanţare din fonduri europene în perioada 2014 - 2020. | - producerea de avarii importante care să conducă la întreruperea iluminatului public pe zone mari şi perioade de timp îndelungate; - periclitarea siguranţei cetăţenilor; - producerea de accidente rutiere. |

Capitolul VII. Investiţii necesare pentru dezvoltarea şi eficientizarea sistemului de iluminat public

Lucrărille de investiţii  necesare pentru dezvoltarea Serviciul de Iluminat Public din Municipiul Craiova sunt următoarele:

A.– Modernizarea sistemului de iluminat public;

B. – Extinderea sistemului de iluminat public;

C. – Realizarea iluminatului arhitectural;

D. – Implementarea sistemului inteligent de monitorizare si control a  Sistemului de Iluminat Public din Municipiul Craiova.

E. - Realizarea iluminatului ornamental

Lucrarile de investiţii se vor realiza in 4 ani şi vor fi finanţate de operator. Autoritatea contractantă va plăti contravaloarea lucrărilor de investiţii, eşalonat, in rate lunare egale, timp de 10 de ani.

Pe intreaga durata a contractului, se va asigura:

F. - intreţinerea şi menţinerea in stare de funcţionare a  Sistemului de Iluminat Public din Municipiul Craiova;

G. - iluminatul festiv temporar utilizat cu precădere in perioada sărbatorilor de iarnă si altor evenimente festive (Zilele municipiului, Paşte, etc.).

De asemenea operatorul va gestiona cu eficienţă consumul de energie electrică la iluminatul public.

MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC

Modernizarea sistemului de iluminat public constă in schimbarea tuturor aparatelor de iluminat existente (18.573) după cum urmează:

a) Pentru căile rutiere importante din oraş si anume: Calea Bucuresti, bvd Nicolae Titulescu, Calea Severinului, bvd Decebal, bvd N. Romanescu, bvd Tineretului si bvd Ştirbei Vodă se va înlocui reţeaua de iluminat public prin dezafectarea unui numar de 1.023 stâlpi şi 1.912 aparate de iluminat si montarea unui numar de 1.023 stâlpi metalici si a unui număr de 1.429 aparate de iluminat cu LED.

b) Pentru restul arterelor si spaţiilor pietonale din oraş se vor inlocui cele 16.661 buc aparate de iluminat existente cu aparate de iluminat noi performante realizând o reproiectare justă. Aceste aparate de iluminat moderne vor fi echipate cu surse cu descărcări în vapori de sodiu la înaltă presiune, ţinând cont de clasa de iluminat în care este  încadrată strada respectivă.

c) Reţeaua electrică de iluminat public se trece in subteran pentru bulevardele menţionate mai sus pe o distanţa de 30,2 km.

EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC

Sistemul de iluminat se va extinde cu un numar de 870 aparate de iluminat moderne echipate cu surse cu descărcari în vapori de sodiu la înalta presiune.

Pentru realizarea acestei investiţii se impun urmatoarele:

- se vor utiliza doar puncte luminoase echipate cu aparate de iluminat moderne

- toată reţeaua electrică extinsă va fi de tip LES

- toti stâlpii utilizaţi la lucrările de extindere a sistemului de iluminat vor fi metalici

- în plus, extinderile de tip rutier, acolo unde este posibil, se vor realiza într-un canal tehnic, prin care se va asigura spaţiul necesar şi pentru pozarea altor utilităţi publice.

La extinderea unui punct luminos sunt incluse toate operaţiile şi materialele necesare punerii în funcţiune a punctului luminos, şi anume: montarea stâlpului, montarea aparatului de iluminat complet echipat cu consola aferentă, realizarea reţelei electrice (în medie 35m cablu), realizarea coloanei de alimentare a aparatului de iluminat etc.

Necesitatea  extinderii sistemului de iluminat public apare, în primul rând, ca urmare a extinderii municipiului. Alte exemple de extinderi posibile sunt: reabilitarea unor străzi (care poate implica şi redimensionarea sistemului de iluminat  existent), apariţia de străzi şi zone rezindenţiale noi, extinderi punctuale sau în anumite zone unde apare o necesitate de suplimentare a nivelului de iluminat etc.

REALIZAREA  ILUMINATULUI  ARHITECTURAL

Pentru iluminatul arhitectural se vor utiliza doar aparate de iluminat destinate acestui tip de iluminat şi echipate cu precădere cu LED – uri.

Obiectivele pentru care se va realiza iluminatul arhitectural sunt:

- Monumente de arhitectură

- Clădiri cu valoare istorică

- Lăcaşe de cult

Soluţiile propuse vor viza atât iluminatul general al obiectivelor cât şi iluminatul de accent.

Beneficiarul va alege obiectivele pentru care operatorul va elabora concepte, soluţii şi proiecte de iluminat arhitectural. După aprobarea proiectelor şi a bugetelor respective, acestea vor fi incluse în programele anuale de investiţii în iluminatul public, programe care vor fi în competenţa şi gestiunea operatorului de iluminat.

IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE TELEGESTIUNE

Se implementează un sistem de telegestiune a iluminatului public la nivel de punct luminos ce va permite controlul, comanda si varierea fluxului luminos al aparatelor de iluminat.

Un sistem de iluminat inteligent trebuie sa indeplineasca cel puţin următoarele funcţii:

- aprindere/stingere dependentă de starea de iluminare locală, la nivel de punct de aprindere/punct luminos

- posibilitatea de aprindere/stingere si variere a fluxului luminos individual pentru fiecare punct luminos în funcţie de orarul prestabilit de funcţionare

- cunoaşterea de la distanţă a stării funcţionării reţelei electrice respective, punctului luminos, semnalizarea apariţiei unor posibile defecte

- posibilitatea de transmitere instantanee de la distanţă a comenzilor de aprindere/stingere/variere a fluxului luminos si feedback-ul pornirii/nepornirii sistemului de iluminat

- posibilitatea cunoaşterii de la un punct central a consumurilor energetice din fiecare punct de aprindere, a fiecarui punct luminos şi a stării reţelei respective, mai ales că mărimile măsurate sunt cel mai des nesinusoidale

- posibilitatea stabilirii unor regimuri de funcţionare economice, prin reducerea fluxului luminos individual al aparatelor de iluminat ce nu se afla in zonele de risc.

- dotarea cu un dispozitiv de transmisie la distanţă a informaţiilor de comandă şi de măsurare etc.

- acest sistem va permite pe langa functiile de management al SIP si mentinerea sub tensiune a retelei de alimentare a sistemului de iluminat public si implicit alimentarea altor consumatori, cum ar fi: antene locale pentru reţele de comunicatii, camere video, sisteme de semnalizare, alimentarea cu energie electrica a sistemelor de semaforizare, etc. reducând astfel cheltuielile beneficiarului pentru alte avize si racorduri electrice Aceste noi funcţii pot fi implementate prin introducerea unor elemente hardware şi software specializate.

Obiectivul definit îl constituie realizarea unui nou sistem de comandă si control de tip telemanagement pentru reţelele de iluminat public. Pentru implementarea unui astfel de sistem trebuie parcurse urmatoarele etape:

- inventarierea riguroasă a sistemului de iluminat public şi numerotarea stâlpilor

Acest obiect presupune inventarierea riguroasa a sistemului de iluminat public cu toate componentele sale (iluminat rutier, iluminat pietonal, iluminat arhitectural, reţea electrică etc.).

- realizarea bazei de date a sistemului de iluminat public

Odată realizat inventarul de la punctul precedent, se poate realiza baza de date a sistemului de iluminat public cu toate componentele acesteia. Realizarea riguroasă a acestei baze de date este necesară pentru urmarirea eficientă a sistemului de iluminat din Municipiul Craiova. Aceasta va permite vizualizarea rapidă şi centralizată a intreţinerii componentelor sistemului de iluminat, a garanţiilor componentelor, programarea întreţinerii şi a reviziilor.

Propunem următoarea structura pentru această bază de date:

a) Reţeaua de alimentare

-Cabluri: tip, dimensiune, proprietate

-Tablourile de distribuţie: Amplasare, Contorizarea existentă, Posibilităţile de extindere, Gradul de protecţie, Vechimea şi starea lor, Proprietate

- Cutiile de conexiune: Tipul cablului de conexiune, Corectitudinea conexiunilor, Tipul siguranţei, Gradul de protecţie, Starea lor,  Proprietate

- Starea împământării: Existenţa împământării, Continuitatea, Gradul de ruginire, Conformitatea cu normele de împământare, Proprietate

- Buclele de aprindere a iluminatului: Geometria buclelor, Starea cablului de comandă, Tipul contactoarelor şi releelor, Starea lor, Proprietate

b) Puncte luminoase

-Stâlpii: Starea fundaţiilor, Tipul stalpilor, Vopsitul suprafeţei, Proprietate

- Date axiometrice: Înălţimea de montaj, Caracterisitici consola, Numărul de aparate de iluminat pe un stâlp, Distanţa între stâlpi, Lăţimea carosabilului, Numărul de benzi, Lăţimea trotuarului, Existenţa parcărilor şi a vegetaţiei

- Aparatele de iluminat: Tipul, Puterea, Tipul reflectorului, Clasa de izolaţie electrică, Gradul de protecţie, Starea actuală, Proprietate

c) Spaţii publice

- Tipul spaţiilor: Străzi rutiere, Pietonale, Parcuri, Parcări, Pieţe, Intersecţii

Treceri pietonale, Faleza, Pista biciclete

- Tipul carosabilului

- Date geometrice

- Date trafic: Traficul în 24 de ore, Viteza medie a traficului

- Clasa sistemului de iluminat

- Ambientul lor

- Alte surse de lumină: Reclame, verdeaţă

- Spaţii critice: Zone specifice definite unde este nevoie de o tratare specială din punct de vedere luminotehnic.

Această structură poate suporta modificări dacă pe durata implementării se constată această necesitate.

Suplimentar faţă de această bază de date se va realiza transpunerea pe harta municipiului a sistemului de iluminat public. Acest obiect presupune ca pe o hartă a municipiului Craiova, în format CAD, se va transpune situaţia din teren a sistemului de iluminat public. Practic se va transpune pe hartă baza de date a sistemului de iluminat public. Obiectivul final, al acestei hărţi este să fie integrată în sistemul GIS al Municipiului Craiova (ex: reţea iluminat, spaţii verzi, reţea apă-canal, reţea electrică, reţea gaz, reţea telecomunicaţii etc).

Soluţia propusă pentru sistemul inteligent de monitorizare şi control al sistemului de iluminat public va realiza:

- monitorizarea şi gestionarea individuală a punctelor luminoase de la distanţă

- monitorizarea şi gestionarea individuală a punctelor de aprindere de la distanţă

- varierea fluxului luminos al aparatelor de iluminat cu incadrarea in standardele de iluminat actuale in funcţie de traficul existent

- monitorizarea si gestionarea iluminatului festiv (în cazul în care se realizează o reţea independentă pentru aceasta)

- monitorizarea şi gestionarea iluminatului arhitectural.

Soluţia propusă va realiza atât monitorizarea şi gestionarea individuală a punctelor luminoase de la distanţă cât şi monitorizarea şi gestionarea individuală a punctelor de aprindere de la distanţă.

Sistemul propus va fi dimensionat pentru toate punctele de aprindere din municipiul Craiova, inclusiv cele de după realizarea lucrărilor de investiţii. Toate punctele de aprindere existente în  municipiul Craiova sunt modernizate şi scoase din Posturile de Transformare.

Sistemul este constituit din două elemente principale de hardware şi un software central de control.

Elementele de hardware:

Emiţătorul principal (transmiţătorul public), instalat pe staţiile de transformare, acolo de unde este furnizată energia in reţeaua electrică a iluminatului public. Aceste module sunt în permanenţă conectate la reţeaua de telecomunicaţii de tip WiMAX/GPRS/WiFi şi comunică cu un software central.

Modulele receptor (PLR) sunt instalate în locurile unde controlul energiei electrice este necesar, cum este cazul surselor de lumina sau aparatelor de iluminat.

Software-ul de control central:

Prin intermediul acestui program se va realiza controlul reţelei de iluminat public asigurând totodată şi atenţionarea în cazul unor defecţiuni (arderea sursei de lumina, scăderea intensităţii luminii, întreruperea curentului, consum prea mare - furt) prin intermediul unei interfeţe grafice legate la o hartă a oraşului.

Orele exacte de conectare şi întrerupere vor fi fixate prin acest program şi de asemenea acesta va permite conectarea senzorilor de iluminare (luxmetru), asigurând astfel un sistem complet automat pentru controlul iluminatului public.

Intervalul orar în care funcţionează reţeaua se poate realiza la nivel general sau pentru fiecare stradă sau zonă în parte.

Informaţiile primite de acest program de la emiţătorul principal şi modulele receptor vor fi procesate în timp real, iar dacă apar orice fel de defecţiuni personalul responsabil va fi prevenit la timp.

Alte funcţii ale sistemului:

-Programarea pornirii şi opririi iluminatului pe intreg sistemul de iluminat public sau pe circuite;

-Reducerea consumului de energie electrică;

-Indicarea defectelor şi locaţiei acestora;

-Starea circuitelor;

-Generarea de rapoarte etc.

Pentru implementarea unui astfel de sistem trebuie realizate următoarele lucrări:

- realizarea bazei de date a sistemului de iluminat public

- transpunerea bazei de date a sistemului de iluminat pe harta municipiului

- echiparea punctelor de aprindere cu echipamentele necesare implementării unui astfel de sistem

- realizarea dispeceratului.

La sfârşitul perioadei de concesiune se va face predarea întregii baze de date precum şi a sistemului de operare (atât elementele de hardware cât şi cele de software) către autoritatea contractantă.

INTREŢINEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC

Activitatea de intreţinere a sistemului de iluminat public din Municipiul Craiova se referă la toate operaţiile necesare aducerii si menţinerii sistemului de iluminatului public la parametrii nominali (electrici, luminotehnici, etc.) proiectati.

Desfãşurarea serviciului de iluminat public trebuie să asigure satisfacerea unor cerinţe şi nevoi de utilitate publică ale comunităţilor locale, şi anume:

-ridicarea gradului de civilizaţie, a confortului şi a calităţii vieţii;

-creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă în cadrul comunităţilor locale, precum şi a gradului de siguranţă a circulaţiei rutiere şi pietonale;

-punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice şi peisagistice ale localităţilor, precum şi marcarea evenimentelor festive şi a sărbătorilor legale sau religioase;

-susţinerea şi stimularea dezvoltării economico-sociale a localităţilor;

-funcţionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă a infrastructurii aferente serviciului.

Întreţinerea reprezintă ansamblul de operaţii de volum redus, executate periodic sau neprogramat în activitatea de exploatare, având drept scop menţinerea în stare tehnică corespunzătoare a diferitelor subansambluri ale instalaţiilor.

Realizarea lucrărilor de exploatare şi de întreţinere a instalaţiilor de iluminat public se va face cu respectarea procedurilor specifice de:

-admitere la lucru;

-supravegherea lucrărilor;

-scoatere şi punere sub tensiune a instalaţiei;

-control al lucrărilor.

Operaţiile de întreţinere cuprind:

A) Lucrări operative constând dintr-un ansamblu de operaţii şi activităţi pentru supravegherea permanentă a instalaţiilor, executarea de manevre programate sau accidentale pentru remedierea deranjamentelor, urmărirea comportării în timp a instalatiilor.

B) Revizii tehnice constând dintr-un ansamblu de operaţii şi activităţi de mică amploare executate periodic pentru verificarea, curăţarea, reglarea, eliminarea defecţiunilor şi înlocuirea unor piese, având drept scop asigurarea funcţionării instalaţiilor până la următoarea lucrare planificată.1

C) Reparaţii curente constând dintr-un ansamblu de operaţii executate periodic, în baza unor programe, prin care se urmăreşte readucerea tuturor părţilor instalaţiei la parametrii proiectaţi, prin remedierea tuturor defecţiunilor şi inlocuirea părtilor din instalaţie care nu mai prezintă un grad de fiabilitate corespunzător.

În cadrul lucrărilor operative se execută:

a) intervenţii pentru remedierea unor deranjamente accidentale la aparatele de iluminat şi accesorii;

b) manevre pentru întreruperea şi repunerea sub tensiune a diferitelor porţiuni ale instalaţiei de iluminat în vederea executării unor lucrări;

c) manevre pentru modificarea schemelor de funcţionare în cazul apariţiei unor deranjamente;

d) recepţia instalaţiilor noi puse in funcţiune în conformitate cu regulamentele în vigoare;

e) analiza stării tehnice a instalaţiilor;

f) identificarea defectelor în conductoarele electrice care alimentează instalaţiile de iluminat;

g) supravegherea defrişării vegetaţiei şi înlăturarea obiectelor căzute pe linie;

h) controlul instalaţiilor care au fost supuse unor condiţii meteorologice deosebite, cum ar fi: vânt puternic, ploi torenţiale, viscol, formarea de chiciură;

i) acţiuni pentru pregătirea instalaţiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau deosebite;

j) demontări sau demolări de elemente ale sistemului de iluminat public;

l) intervenţii ca urmare a unor sesizări, sau în caz vandalizări.

În cadrul reviziilor tehnice se execută cel puţin următoarele operatii:

În cadrul reviziilor tehnice se vor executa cel puţin următoarele operaţii:

- revizia aparatelor de iluminat şi a accesoriilor (balast, igniter, condensator, siguranţă etc.);

- revizia tablourilor de distribuţie şi a punctelor de conectare/deconectare;

- revizia liniei electrice aparţinând sistemului de iluminat public.

La revizia aparatelor de iluminat si a accesoriilor (balast, igniter, condensator, siguranta, etc.) se execută următoarele operaţii:

a) ştergerea aparatului de iluminat (reflectoarele şi structurile de protecţie vizuală);

b) înlocuirea siguranţei sau a componentelor, dacă există o defecţiune;

c) verificarea contactelor conductoarelor electrice la diferite conexiuni.

La lucrările de revizie tehnică la aparatele de iluminat pentru verificarea bunei funcţionări se lucrează cu linia electrică sub tensiune, aplicându-se măsurile specifice de protecţie a muncii în cazul lucrului sub tensiune.

La revizia reţelei electrice de joasă tensiune destinată iluminatului public se realizează următoarele operaţii:

a) verificarea traseelor şi îndepărtarea obiectelor străine;

b) îndreptarea stâlpilor înclinaţi;

c) verificarea ancorelor şi întinderea lor;

d) verificarea stării conductoarelor electrice;

e) refacerea legăturilor la izolatoare sau a legăturilor fasciculelor torsadate, daca este cazul;

f) îndreptarea, dupa caz, a consolelor;

g) verificarea stării izolatoarelor şi înlocuirea celor defecte;

h) strângerea sau înlocuirea clemelor de conexiune electrică, dacă este cazul;

j) măsurarea rezistenţei de dispersie a reţelei generale de legare la pământ.

h) verificarea instalaţiei de legare la pământ (legătura conductorului electric de nul de protecţie la armătura stâlpului, legatura la priza de pământ etc.);

La revizia tablourilor electrice de alimentare, distribuţie, conectare/deconectare se vor realiza următoarele operaţii:

- înlocuirea siguranţelor necorespunzătoare;

- înlocuirea contactoarelor şi a dispozitivelor de automatizare defecte;

- înlocuirea, după caz, a uşilor tablourilor de distribuţie;

- refacerea inscripţionărilor, dacă este cazul.

Întreţinerea reprezintă ansamblul de operaţii de volum redus, executate periodic sau neprogramat în activitatea de exploatare, având drept scop menţinerea în stare tehnică corespunzătoare a diferitelor subansambluri ale instalaţiilor.

Operaţiile de întreţinere şi de menţinere sunt aplicabile tuturor elementelor ce constituie un sistem de iluminat.

Intreţinerea aparatelor de iluminat constă în:

- îndepărtarea impurităţilor de pe suprafaţa exterioară a aparatului de iluminat, la un interval optim de curăţire (T) care poate fi determinat ţinând cont de gradul de poluare şi gradul de protecţie al aparatului de iluminat în aşa fel încât factorul de menţinere utilizat să nu coboare sub 0,8 sau sub cel utilizat în proiectul iniţial;

- verificarea legăturilor electrice şi remedierea acestora;

- verificarea prinderilor mecanice ale aparatului de iluminat şi remedierea acestora;

- verificarea unghiului de reglaj şi remedierea acestuia;

- verificare vizuală a integrităţii aparatului de iluminat;

Intreţinerea prelungirilor cu braţ constă în:

- îndepărtarea impurităţilor de pe suprafaţa exterioară a prelungirilor cu braţ;

- verificarea legăturilor electrice şi remedierea acestora;

- verificarea prinderilor mecanice ale prelungirilor cu braţ şi remedierea acestora;

- verificare vizuală a integrităţii stratului de protecţie anticoroziv, a geometriei prelungirilor cu braţ şi remedierea acestora;

Întreţinerea stâlpilor constă in:

- îndepărtarea impurităţilor de pe suprafaţa exterioară a stâlpilor;

- verificarea legăturilor electrice şi remedierea acestora;

- verificarea prinderilor mecanice ale stâlpilor şi remedierea acestora;

- verificarea verticalităţii şi remedierea acesteia;

- verificare vizuală a integrităţii stratului de protecţie anticoroziv şi remedierea acestuia;

Întreţinerea cablurilor constă în:

- verificarea rezistenţei de izolaţie;

- verificarea capetelor terminale, a legăturilor electrice şi remedierea acestora;

- verificarea prinderilor sistemelor de întindere şi ale sistemelor de susţinere pentru cablurile aeriene şi remedierea acestora;

- verificarea vizuală a cablurilor aeriene.

Întreţinerea cutiilor constă în:

- verificarea conformităţii schemelor electrice cu starea de fapt;

- verificarea capetelor terminale, a legăturilor electrice şi remedierea acestora;

- verificarea prinderilor mecanice şi remedierea acestora;

- verificare vizuală a integrităţii stratului de protecţie anticoroziv şi remedierea acestuia;

- verificarea realizării conexiunilor la împământare;

Menţinerea aparatelor de iluminat:

- În cazul operaţiei de menţinere programată, aceasta constă în:

•   demontarea de pe amplasament a aparatului de iluminat;

• înlocuirea componentelor aparatului de iluminat la expirarea termenului de funcţionare în parametri nominali ai componentelor respective;

• montarea pe amplasament a aparatului de iluminat şi executarea lagăturilor electrice;

• verificarea funcţionării acestora;

- În cazul operaţiei de menţinere accidentală (în cazul sesizării unui defect), aceasta constă în:

• înlocuirea componentelor defecte ale aparatului de iluminat respectiv;

• verificarea funcţionării acestora;

Menţinerea prelungirilor cu braţ:

- constă în aceleaşi operaţii ce se desfăşoară în cadrul întreţinerii, dar se vor desfăşura conform unei programări sau in cazul necesităţii accidentale.

Menţinerea stâlpilor

- În cazul operaţiei de menţinere programată, aceasta constă în:

• înlocuirea cablului în stâlp, înlocuirea cutiei de protecţie circuite din stâlp şi înlocuirea clemelor de conexiuni, la expirarea termenului de funcţionare în parametrii nominali ai acestora;

• măsurarea periodică a rezistenţei de dispersie a prizei de pământ (în conformitate cu prevederile din NP – I7- 2002 şi din 1.RE-Ip30-90), şi dacă este cazul, înlocuirea acesteia.

- În cazul operaţiei de menţinere accidentală, aceasta constă în:

• identificarea defectului şi înlocuirea cablului în stâlp, sau înlocuirea cutiei de protecţie circuite din stâlp sau înlocuirea clemelor de conexiuni, în cazul sesizării unui defect.

• măsurarea rezistenţei de dispersie a prizei de pământ, şi dacă este cazul, înlocuirea acesteia, în cazul sesizării unui defect.

Menţinerea cablurilor (această operaţie poate fi numai accidentală)

- Pentru cablurile pozate subteran, menţinerea cablurilor constă in:

• identificarea locului de defect;

• efectuarea decopertării;

• efectuarea de săpătură;

• efectuarea manşonării cablului;

• efectuarea de umplutură de pământ compactată, sau daca este cazul realizarea de umplutură compactată cu agregate sortate;

•  refacerea căii de circulaţie sau a stratului vegetal;

•  verificarea rezisţentei de izolaţie;

•  verificarea funcţionării circuitului respectiv;

- Pentru cablurile pozate aerian, menţinerea cablurilor constă în:

• identificarea locului de defect;

• deconectarea consumatorilor de pe traseu până unde se poate realiza eliberarea 15cablului din întindere;

• efectuarea manşonării cablului;

• realizarea întinderii cablului şi reconectarea consumatorilor;

• verificarea rezistenţei de izolatie;

• verificarea funcţionării circuitului respectiv;

Menţinerea cutiilor poate fi programată sau accidentală

- Mentinerea programată a cutiilor constă în:

• înlocuirea componentelor la expirarea termenului de funcţionare în parametrii nominali;

• verificarea funcţionării;

• măsurarea periodică a rezistenţei de dispersie a prizei de pământ, şi dacă este cazul înlocuirea acesteia.

- Menţinerea accidentală a cutiilor constă în:

• identificarea şi înlocuirea componentelor defecte, în cazul sesizării unui defect;

• verificarea funcţionării;

• măsurarea rezistenţei de dispersie a prizei de pâmânt, şi dacă este cazul înlocuirea acesteia, în cazul sesizării unui defect.

Reparaţiile curente se execută la:

a) aparate de iluminat şi accesorii;

b) tablouri electrice de alimentare, distribuţie şi conectare/deconectare;

c) reţele electrice de joasă tensiune apartinând sistemului de iluminat public.

În cadrul reparaţiilor curente la aparatele de iluminat şi accesorii se vor executa următoarele:

- înlocuirea lămpilor necorespunzătoare cu altele, de acelaşi tip cu cel iniţial în ceea ce priveşte puterea şi culoarea aparentă;

- ştergerea dispersorului, a structurilor de protecţie a sursei de lumină/lămpii, a structurilor de protecţie vizuală şi a interiorului aparatului de iluminat;

- înlăturarea cuiburilor de păsări;

- verificarea coloanelor de alimentare cu energie electrică şi înlocuirea celor care prezintă porţiuni neizolate sau cu izolaţie necorespunzătoare;

- verificarea contactelor la clemele sau papucii de legatură a coloanei la reţeaua electrică;

- înlocuirea aparatelor de iluminat necorespunzătoare.

În cadrul reparaţiilor curente la tablourile electrice de alimentare, distribuţie, conectare/deconectare se execută următoarele:

- verificarea stării uşilor şi a încuietorilor, cu remedierea tuturor defecţiunilor;

- vopsirea uşilor şi a celorlalte elemente metalice ale cutiei;

- verificarea siguranţelor fuzibile, înlocuirea celor defecte şi montarea celor noi, identice cu cele iniţiale (prevăzute în proiect);

- verificarea şi strângerea contactelor;

- verificarea coloanelor şi înlocuirea celor cu izolaţie necorespunzătoare;

- verificarea contactorului sau înlocuirea acestuia, dacă este cazul;

-verificarea funcţionării dispozitivelor de acţionare, cu înlocuirea celor necorespunzătoare sau montarea unora de tip nou, pentru mărirea gradului de fiabilitate sau modernizarea instalaţiei.

În cadrul reparaţiilor curente la reţelele electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public se execută următoarele lucrări:

- verificarea distanţelor conductelor faţă de construcţii, instalaţii de comunicaţii, linii de înaltă tensiune şi alte obiective;

-evidenţierea în planuri a instalaţiilor nou-apărute de la ultima verificare şi realizarea măsurilor necesare de coexistenţa;

- solicitarea executării operaţiunii de tăiere a vegetaţiei în zona în care se obturează distribuţia fluxului luminos al aparatelor de iluminat către administraţia domeniului public;

- determinarea gradului de deteriorare a stâlpilor, inclusiv a fundaţiilor acestora, şi luarea măsurilor de consolidare, remediere sau înlocuire, în funcţie de rezultatul determinărilor;

- verificarea verticalităţii stâlpilor şi îndreptarea celor inclinaţi;

- verificarea şi refacerea inscripţionărilor;

- repararea ancorelor şi întinderea acestora, înlocuirea părţilor deteriorate sau care lipsesc, strângerea şuruburilor la cleme şi la placa de protecţie;

- verificarea stării conductoarelor electrice;

- verificarea şi înlocuirea conductoarelor electrice de tip funie cu fire rupte mai mult de 15% din secţiune, precum şi a conductoarelor electrice cu izolaţia deteriorată care prezintă crăpaturi, rosături ori lipsa izolaţiei;

- se verifică starea legăturei conductei electrice la izolator şi, dacă este necesar, se reface legătura;

- la izolatoarele de susţinere şi întindere se va verifica dacă acestea nu sunt sparte, glazura nu este deteriorată sau dacă îmbinarea la suport este corespunzătoare, înlocuindu-se toate izolatoarele deteriorate;7

- la console, brăţări sau la celelalte armături metalice de pe stâlp se verifică dacă nu sunt corodate, deformate, fisurate ori rupte. Cele deteriorate se înlocuiesc, iar cele corespunzătoare se revopsesc şi se fixează bine pe stâlp;

-  la ancorele stâlpilor, se verifică dacă cablul nu are fire rupte, clemele de strângere nu sunt deteriorate sau corodate şi dacă tensiunea de întindere a cablului este cea corespunzătoare. Elementele deteriorate se înlocuiesc, iar dacă este cazul, se reglează tensiunea în ancoră;

- la instalaţia de legare la pământ a nulului de protecţie, se va verifica starea legăturilor şi îmbinărilor conductorului electric de nul la acesta, precum şi a legăturilor acestuia la aparatul de iluminat, se va măsura rezistenţa de dispersie a reţelei generale de legare la pământ, se va măsura şi se va reface priza de pământ, având ca referinţă STAS 12604:1988;

- în cazul în care, la verificarea săgeţii, valorile măsurate, corectate cu temperatura, diferă de cele din tabelul de săgeţi, conductele electrice se întind astfel încât săgeata formată să fie cea corespunzătoare.

Operaţiile de intreţinere vor cuprinde:

- Intreţinere corectiva:

• lucrări operative constând dintr-un ansamblu de operaţii şi activităţi pentru supravegherea permanentă a instalaţiilor, executarea de manevre programate sau accidentale pentru remedierea deranjamentelor, urmărirea comportării în timp a instalaţiilor;

- Intreţinere preventiva

• revizii tehnice constând dintr-un ansamblu de operaţii şi activitãţi de mică amploare executate periodic pentru verificarea, curăţarea, reglarea, eliminarea defecţiunilor şi înlocuirea unor piese, având drept scop asigurarea funcţionării instalaţiilor până la următoarea lucrare planificată;

• reparaţii curente constând dintr-un ansamblu de operaţii executate periodic, în baza unor programe, prin care se urmăreşte readucerea tuturor părţilor instalaţiei la parametrii proiectaţi, prin remedierea tuturor defecţiunilor şi înlocuirea părţilor din instalaţie care nu mai prezintă un grad de fiabilitate corespunzător.

Periodicitatea reviziilor tehnice pentru aparatele de iluminat este conform normativelor tehnice în vigoare sau în funcţie de specificaţiile fabricantului.

Periodicitatea reviziilor tehnice pentru aparatele de iluminat este conforma cu normativele tehnice în vigoare sau în funcţie de specificaţiile fabricantului.

Periodicitatea reparaţiilor curente pentru tablourile electrice de alimentare, distribuţie, conectare/deconectare şi reţelele electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public este de 3 ani, iar pentru aparatele de iluminat este de 2 ani.

Din experienţa celor 10 ani trebuie luate în considerare şi ocaziile speciale, în care este necesară alimentarea diverşilor consumatori cu ocazia manifestărilor culturale sau festive (scene, căsuţe montate provizoriu pentru diverşi comercianţi, asistenţă tehnică, alimentarea cu energie electrică provizorie - electrogenerator etc.).

REALIZAREA ILUMINATULUI ORNAMENTAL-FESTIV

Iluminatul festiv este o componentă sezoniera a sistemului de iluminat si care este utilizată de sărbători religioase sau cu prilejul anumitor evenimente importante din viaţa comunitatii (Zilele Municipiului, etc.). Rolul acestui iluminat este pur estetic, dar nu poate fi neglijat consumul corespunzator de energie electrica în perioada de functionare.

Alimentarea instalaţiei de iluminat ornamental festiv se face din instalaţia de iluminat public.

Datorita faptului ca factura de energie electrica a Autoritatii Contractante este semnificativ incărcată in perioada sărbătorilor, se vor utiliza doar instalaţii ornamentale cu consum redus – cu produse cu LED – uri.

Prestarea serviciului de iluminat ornamental - festiv implica urmatoarele operatii:

- verificarea şi supravegherea continuă a functionării instalaţiei de iluminat ornamental festiv;

- corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului;

- controlul calităţii serviciului asigurat;

- întreţinerea tuturor componentelor sistemului de iluminat ornamental festiv pe durata sărbătorilor;

- menţinerea în stare de funcţionare la parametrii proiectaţi a sistemului de iluminat ornamental festiv pe toata durata sărbătorilor;

- respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente;

- asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de iluminat ornamental festiv.

Capitolul VIII. Surse şi oportunităţi de finanţare

Având în vedere resursele bugetare limitate ale administraţiilor locale, se recomandă o analiză detaliată a investiţiilor şi a soluţiilor tehnice în ceea ce priveşte iluminatul public local care să aibă în vedere mai multe opţiuni cum ar fi: obţinerea de fonduri europene, angajarea contractuală cu diverşi operatori/posibili investitori pentru modernizarea sistemelor locale de iluminat public sau bugetul local prin acţiuni limitate (modernizare pe tronsoane sau zone mai mici) dar periodice, fără întreruperi, astfel încât sistemul de iluminat public din Municipiul Craiova să fie modernizat în totalitate având o eficienţă energetică ridicată şi parametrii tehnici conform standardelor în vigoare.

Se pot accesa fonduri europene prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 în care vor fi alocate fonduri pentru investiţii în eficienţa energetică a clădirilor publice, rezidenţiale şi iluminat public. Programul finanţează lucrări la iluminatul public în valoare minimă eligibilă de 100.000 euro şi valoare maximă eligibilă 5 milioane euro care cuprinde: extinderea/reîntregirea sistemului de iluminat; achiziţionarea/instalarea de sisteme de telegestiune a iluminatului public; utilizarea surselor regenerabile de energie.

Capitolul IX. Concluzii generale

Strategia locală privind dezvoltarea şi funcţionarea serviciului de iluminat public este un document care permite să se stabilească, pe termen mediu şi lung, modul de gestionare durabilă a serviciului pe teritoriul Municipiului Craiova. Abordarea integrată a tuturor aspectelor din acest proces este o modalitate prin care se identifică, cuantifică şi evaluează activităţile în vederea adoptării celor mai bune decizii. Astfel, este necesar un audit al actualului sistem de iluminat, din punct de vedere al calităţii părţilor componente, în special al performanţelor luminotehnice (starea actuala a punctului luminos, indicarea funcţionalităţii punctului luminos, starea circuitelor, etc), caracteristici care au fost evaluate doar la nivel de observaţie vizuală. De asemenea, este necesară realizarea unei baze de date a sistemului de iluminat public din Municipiul Craiova şi transpunerea acestuia pe harta municipiului. Pentru realizarea unui iluminat public eficient este obligatoriu să se ţină cont de toţi parametrii luminotehnici menţionaţi în această strategie. Din punct de vedere economic, nu trebuie omis faptul, că reducerea consumului de energie electrică şi implicit a facturilor este cea mai importantă cerinţă, care printr-o abordare corectă, poate conduce la un sistem de iluminat public cu performanţe economice şi tehnice. Astfel, aşa cum s-a menţionat în conţinutul acestei strategii, folosind corpuri de iluminat performante energetic şi utilizând un sistem inteligent pentru gestiune iluminat şi eficientizarea consumului energetic (economizoare de energie electrică), se pot obţine rezultate remarcabile care, incluzând extinderile pe toate străzile şi zonele pietonale din parcuri şi locuri de recreere, să conducă, la o scădere a consumului de energie electrică cu aproximativ 20% faţă de prezent.

Municipiul Craiova va asigura revizuirea strategiei ori de câte ori vor apărea elemente noi cantitative, calitative şi legislative (europene sau naţionale) şi care nu au fost cunoscute la data întocmirii acestui document.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Dorel VOICU